## Slide 1: 第四章 电路定理
叠加定理
替代定理
戴维宁定理和诺顿定理
最大功率传输定理
特勒根定理

## Slide 2: §4-1 叠加定理
一 、线性系统及其性质
线性系统:由线性电路元件组成并满足线性性质的电路。
线性性质:
1.齐次性：若线性系统的输入为x时，输出为y，则当输入为Kx时，输出为Ky。
2.可加性：若线性系统的输入为x1时，输出为y1，当输入为x2时，输出为y2；则当输入为x1+x2时，输出为y1+y2。

## Slide 3: §4-1 叠加定理
+
-
U
（正负号由电流方向确定）
Notes: 用网孔电流法求I：
左边网孔：(R1+R)I1+RI2 = Us (1)
右边网孔：RI1+(R+R2)I2 = -u, u为右边电流源的电压 (2)
I2=Is (3)
由式(1)和(3)可得：I1=(Us-RIs)/(R1+R)
I = I1+I2 = (Us+R1Is)/(R1+R)
U = IR

## Slide 4: §4-1 叠加定理
运用叠加定理步骤：
1、各独立源单独作用时电路的响应
2、电路实际响应为独立源单独作用时响应的代数和

## Slide 5: §4-1 叠加定理
运用叠加定理注意：
1、只适用线形电路；
2、功率不适合叠加定理；
3、各分电路中保留受控源，受控源不能单独作用。

## Slide 6
(b) 电阻两两串联再并联
(c) 电阻两两并联再串联
20
20
20
30
I’’2

## Slide 7: 例4-2 求电压u3
(b)
(c)
最终

## Slide 8: 例4-3 在R2处增加一个6V电压源
最终
由上题得到
(c)

## Slide 9: 例4-3
+
+
=

## Slide 10: §4-2 替代定理
对于有唯一解的电路网络，若某支路或某个一端口的电压为U，流过的电流为I，则无论此支路或端口有什么元件组成，总可以用电压值为U的电压源或电流值为I 的电流源替代，替代后电路中的全部电压和电流保持不变。
+
-
Us
Is
Us = U
Is = I
N1
N2

## Slide 11: §4-2 替代定理
替代定理：
电压源替代的证明：
电流源替代的证明：
ip
is
is
e点向右流出的电流：i=ip-is
当is=ip时，从e到f的电流为0，相当于断开
e f
i
结点电压：参考点ud=0, ua=up, ub=ua-us
当us=up时， ub = 0，相当于b与d短接
Notes: 由kCL得，e点向右流出的电流：i=ip-is
f点向右流出的电流为i+is = ip – is + is = ip

## Slide 12: §4-2 替代定理
替代定理说明：
替代定理是电路参数和结构确定的条件下，将某一支路用支路电压或支路电流表示，一旦其他支路参数或结构发生变化，则原来确定的支路电流和电压也将发生变化，原来的替代就不再使用。

## Slide 13: §4-2 替代定理
结点电压法：
得
u3=8V
i1=2A，i2=1A，i3=-1A
Notes: 替代之后，就不再看红线框里的电阻和电源，只看端口处的电压和电流

## Slide 14: §4.3 戴维宁及诺顿定理
含电阻、电源的一端口如何简化？
2Ω
8+
5Ω
20Ω
5A
3A
4Ω
a
o
a
o
把uao放回原电路，由KVL，右边网孔有
即
结点电压法：
等效电源法：

## Slide 15: §4.3 戴维宁及诺顿定理
含电阻、电源的一端口如何简化？

## Slide 16: §4-3 戴维宁及诺顿定理
  戴维宁等效定理：任一有源二端线性网络Ns，可用一电压源与一电阻串联的组合模型等效代替。
Ns
N
N
  等效电阻：一端口内全部独立电源置零后的输入电阻。
  等效电压：一端口的开路电压。

## Slide 17: §4-3 戴维宁及诺顿定理
诺顿等效定理：任一有源二端线性网络Ns，可用一电流源与一电阻并联的组合模型等效代替。
Ns
N
N
  等效电阻：一端口内全部独立电源置零后的输入电阻。
  等效电流：一端口的短路电流。

## Slide 18: §4-3 戴维宁及诺顿定理
求输入端电阻Rin的方法：
1. 电阻等效变换：
Us1
+
-
50Ω
50Ω
20Ω
50Ω

## Slide 19: §4-3 戴维宁及诺顿定理
求输入端电阻Rin的方法：
2、比例法：
No
I in
+
-
Uin
独立源置零
受控源保留

## Slide 20: §4-3 戴维宁及诺顿定理
求输入端电阻Rin的方法：
3、开路短路法：
独立源和受控源都保留

## Slide 21: §4-3 戴维宁及诺顿定理
戴维宁和诺顿定理应用说明：
1、此定理主要用于化简电路，或与其它定理相结合，分析复杂电路；
2、输入端电阻Rin的值可能为正，也可能为负，也可能为无穷大或零；

## Slide 22: §4.3 戴维宁及诺顿定理
1A
等效电阻：
例：求下图红框中的等效电路
2Ω
2Ω
2Ω
等效电压：
2Ω
1A
6V
2Ω
2Ω
0V
Us
-
+
Rs=3Ω
Us=1V

## Slide 23: §4.3 戴维宁及诺顿定理
1A
戴维宁和诺顿定理：
在一端口网络的整个伏安特性曲线上都有效
替代定理：
对伏安特性曲线上的特定一点进行等效置换
3Ω
1V
7Ω
0.7V
+
-
戴维宁定理
替代定理
戴维宁和诺顿定理与右边7Ω电阻无关，对其它阻值也适用。
替代定理：当7Ω电阻改变时，原来的替代定理就不能用了。

## Slide 24: §4-3 戴维宁及诺顿定理
R3、R4、R5、R6等效为10Ω
等效电阻：
R=1.33Ω
等效电压：
由于uS1=uS2
电路为开路，可得uS=40V

## Slide 25: §4-3 戴维宁及诺顿定理
例4-7
含有受控源，采用开路短路法求等效电阻，此时独立电源和受控源都保留。
a
1-1’开路：对结点a采用结点电流法，结点a的电压为uOC
i1=1mA
uOC=35V
1-1’短路，求短路电流isc
此时20kΩ电阻可去除。

## Slide 26: §4-4 最大功率传输定理
负载RL所获得的功率：
RL
IL
PS为电源发出的功率，η为传输效率。

## Slide 27: §4-4 最大功率传输定理
最大功率传输定理说明：
1、传输功率最大时，传输效率不一定最大。
一般在电力传输时，要求传输效率尽量大，
信号传输时，要求传输功率尽量大。
2、当RS=RL时，传输功率最大，此时又称负载匹配。在高频电路设计中负载匹配是很重要的考虑问题。

## Slide 28: §4-4 特勒根定理
特勒根定理一：
对于一个具有n个结点b条支路的电路，假设各支路电压和支路电流取关联参考方向，并令（i1,i2,…,ib)(u1,u2,…,ub)为b条支路的电压和电流，则对于任何时间有
也称为功率守恒定理。

## Slide 29: §4-4 特勒根定理
特勒根定理二：
对于两个具有n个结点b条支路的电路，它们具有相同的图，但有内容不同的支路构成。假设各支路电压和支路电流取关联参考方向，并令（i1,i2,…,ib)、(u1,u2,…,ub) 和 为两电路b条支路的电压和电流，则对于任何时间有
也称为拟功率守恒定理。

## Slide 30: §4-5 互易定理
互易定理:
对于一个仅含线形电阻只有一个激励的电路，在保持将独立源置零后电路拓扑结构不变的条件下，激励和响应互换位置后，响应和激励的比值保持不变。

## Slide 31: 作业
P107
4-3
4-12
4-16
4-21